Mercedes-Benz       ATEGO         1324 A         4x4         2013

Fahrzeug

Gesamtgewicht 11.9 To

Motor R6 Euro5 238 PS

Schaltgetriebe 6 Gang mechanisch

Allrad mit Sperren und Geländeuntersetzung

Bereifung 365/80 R20

Abmessung Länge 8.00 Breite 2.50 Höhe 3.65

Kraftstofftank Alu 500 Lt.

Passagiere 4

Metallic Lackierung

Aufbau

Aussenmasse Länge 5.00 Breite 2.46 Höhe 2.30

Sandwichplatten 54mm / Isolation 49 mm GFK innen 2 mm aussen 3mm

Unterrahmen federnd gelagert

Fenster KCT, Glas, Kratzfest, Einbruchsicher, KCT Moskitorollo

Türen / Klappen GFK dreipunkte Verriegelung KCT Moskitotür

Panoramaklappe 1.25x1.10

Dachklappe GFK / Isolierglas mehrfachverriegelung

2 Ventilatorhauben mit Regensensor

Trittstuffe elektrisch

Innenausbau

SKA Ledersitze, Sitzheizung, Massagefunktion

Bett 1.50x2.10 Matratze mit Topper, unterlüftet (2 Schlafplätze)

Sanitär / Toilette

Dusche 85x90 Wandmischer Gessi

Japsco Toilette Delux Flush

Handtuchtrockner Truma

Waschmaschine Kenwood 1160 Rapid

Aufsatzbecken Alape Stahl, Mischer KWC AVA

Aussendusche Warmwasser

Küche

Induktionskochfeld AEG

Kühlschrank mit Gefrierfach 230V

Arbeitsplatte Mineralwerkstoff, Edelstahlbecken, Mischer KWC AVA

Technische Ausstattung

Komplettes Elektrosystem 230V

Kontrollpanel Stromversorgung und Füllstände, Sicherungsautomaten

Wechselrichter Studer XTH 5000 - 24

Dieselgenerator Wisper Power 3.5kw

4x Fotovoltaik Panele 720 WP

Mastervolt Traktionsbatterien 24V - 750 AH (12x2 V Zelle)

Musikanlage SAT TV (Oystersat DOM 50GS) CD/UBS/Radio

Sopo Alarm

Hecklift für 1-2 Motorrad / Fahrrad und 1 oder 2 Reserveräder

Wasserversorgung

Frischwassertank 500 Lt. Frostgeschützt

Frischwassertank 150 Lt. Frostgeschützt

2 x Wasserpumpe Japsco, Druckausgleichsbehälter 8 Lt.

Abwassertank 300 Lt. Frostgeschützt

Fäkaltank 160 Lt. Frostgeschützt

Heizung

Truma D6 Combi mit Höhenkitt 230V, Boiler 10 Lt.

Truma Klimaanlage Compakt 230V

Elgena Nautictherm E 15 Lt. Boiler

Verkaufspreis 236'000

Neupreis 350'000

1, Inverkehrsetzung November 2013, KM ca. 39'000

Charles Lanzrein, Freienhofgasse 17, 3600 Thun

Tel. 033 222 52 50, Natel 079 700 02 50, E-Mail lanzrein@bluewin.ch